| Съёмное орудие JOSKIN в зависимости от типа универсального шасси | Шасси CARGO TSM 6.6M | Шасси CARGO TRM 6.6М | Шасси CARGO TRM 7.5M |
| --- | --- | --- | --- |
| Vacu-Cargo | 16 000 л 18 000 л. 20 000 л. | 16 000 л 18 000 л. 20 000 л. 22 500 л. 24 500 л. | 21 000 л. 23 000 л. 26 000 л. |
| Silo-CARGO | 20/40 | 20/40 | 24/45 |
| Drakkar-Cargo | 7600/27 7600/33 | 7600/27 7600/33 | 8600/31 8600/37 |
| Trans-Cargo | 7000/19 7000/23 7500/21 7500/25 | 7500/21 7500/25 | 8000/22 8000/27 |
| Ferti-Cargo | 6011/17 | 6011/17 | 7011/20 7014/25 |

Модульное шасси

| Модель | Длина шасси (м.) | Макс размеры колёс (мм.) | Ось | Тормоза (мм) | Опора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диам. | Ширина |  |  |  |
| CARGO TSM (6,6) | 6,60 | 1500 | 750 | ADR 2x150x2000-10G | 420x180 | Гидр. лапа |
| CARGO T RM (6,6) | 6,60 | 1380 | 770 | ADR 2x150x2000-10G | 420x180 | Гидр. лапа |
| CARGO T RM (7,5) | 7,55 | 1500 | 750 | ADR 2x150x2000-10G | 420x180 | Гидр. лапа |

Цистерна для жидкой органики Vacu-CARGO

| Модель | Объём л. | Насос | Диаметр цистерны, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| VACU 16.000 | 16 450 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 1 800 |
| VACU 18.000 | 18 615 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 1 900 |
| VACU 20.000 | 20 465 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 2 000 |
| VACU 21.000 | 21 274 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 1 900 |
| VACU 22.500 | 22 587 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 2 100 |
| VACU 23.000 | 23 414 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 2 000 |
| VACU 24.500 | 24 800 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 2 200 |
| VACU 25.500 | 26 000 | PN 130D (13000 л./ мин.) | 2 100 |

Разбрасыватель органических удобрений Ferti-CARGO

| Модель | Внутренние размеры кузова (м) | Объём кузова до двери (м3) | Объём кузова до двери (м3) | Объём с горкой 400 мм. (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина до двери | Длина до разбрасывающего механизма | Ширина | Высота |  |  |  |
| Ferti-CARGO 6011/17 | 6,00 | 6,55 | 2,05 | 1,05 | 13,41 | 16,87 | 18,42 |
| Ferti-CARGO 7011/20 | 7,00 | 7,55 | 2,05 | 1,05 | 15,60 | 19,62 | 21,17 |
| Ferti-CARGO 7014/25 | 7,00 | 7,55 | 2,05 | 1,38 | 20,50 | 25,75 | 27,80 |

Моноблочный кузов Trans-CARGO

| Модель | Объём DIN (м3) | Внутренние размеры кузова (м) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина (низ-верх) | Ширина (спер-сзад) | Высота |
| 7000/19 | 19,40 | 6,87-7,15 | 2,18-2,26 | 1,25 |
| 7000/23 | 23,50 | 6,87-7,20 | 2,18-2,26 | 1,25 |
| 7500/21 | 20,70 | 7,34-7,62 | 2,18-2,26 | 1,25 |
| 7500/25 | 25,10 | 7,34-7,68 | 2,18-2,26 | 1,25 |
| 8000/22 | 22,70 | 8,08-8,36 | 2,18-2,26 | 1,25 |
| 8000/27 | 27,40 | 8,08-8,41 | 2,18-2,26 | 1,25 |

Многофункциональный кузов с донным транспортёром Drakkar-CARGO

| Модель | Объём (м3) | Внутренние размеры кузова (м) |
| --- | --- | --- |
|  | DIN | Горка 300 мм. | Длина (низ-верх) | Ширина (спер.-сзад.) | Высота |
| 7600/27/150 | 27 | 30 | 7,30-7,70 | 2,34-2,38 | 1,50 |
| 7600/33/180 | 33 | 36 | 7,30-7,70 | 2,34-2,38 | 1,80 |
| 8600/31/150 | 31 | 34 | 8,30-8,70 | 2,34-2,38 | 1,50 |
| 8600/37/180 | 37 | 41 | 8,30-8,70 | 2,34-2,38 | 1,80 |

Силосный кузов Silo-CARGO

| Модель | Объём (м3) | Внутренние размеры кузова (м) |
| --- | --- | --- |
|  | DIN | Горка 300 мм. | Длина (низ-верх) | Ширина (спер.-сзад.) | Высота |
| Silo-CARGO 20/40 | 38,10 | 41,67 | 7,50-7,90 | 2,35-2,40 | 2,10 |
| Silo-CARGO 24/42 | 42,80 | 46,80 | 8,50-8,90 | 2,35-2,40 | 2,10 |